ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТНЫХ НАГРУЗОК

Расчеты выполнены на ЭВМ по специальной программе расчета согласно требованиям нормативной документации:
		СТ ЦКБА 003-2003. Арматура трубопроводная. Корпуса и крышки. Нормирование статической прочности.
		ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
		ГОСТ Р52857.2-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.
		РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов. (применительно)
		Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
A		ГОСТ Р52857.10-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами.
B		ANSI B 16-5-1981 / dimensions of welding ends / pressure temperature ratings for carbon steel flanges

1. Обозначение трубопроводной арматуры
Заводской номер арматуры	Номер протокола

2. Поверочный расчет на прочность корпуса трубопроводной арматуры
	Обозначение элемента	Фланец (ступица)	Корпус
A	Условный диаметр проходного отверстия	80 (3”)
B	Материал	17ГС
C	Серия по ANSI (условное давление, кгс/см2)	150 (20)
D	Расчетная температура, ºС	+40
E	Расчетное давление, кгс/см2	20
F	Рабочая среда	Нестабильный конденсат

Результаты расчетов на проектные нагрузки [*]
Условие прочности	обеспечено
[*] Расчет на проектные нагрузки выполняется по нормам проектирования.

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ НЕПРОЕКТНЫХ НАГРУЗОК
Расчеты выполнены на ЭВМ по специальной программе расчета согласно требованиям нормативной документации:
		СТ ЦКБА 003-2003. Арматура трубопроводная. Корпуса и крышки. Нормирование статической прочности.
		ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
		ГОСТ Р52857.2-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.
		РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов. (применительно)
		Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
A		ГОСТ Р52857.10-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами.
B		ANSI B 16-5-1981 / dimensions of welding ends / pressure temperature ratings for carbon steel flanges

1. Обозначение трубопроводной арматуры
Заводской номер арматуры	Номер протокола

2. Поверочный расчет на прочность корпуса трубопроводной арматуры
	Обозначение элемента	Фланец (ступица)	Корпус
A	Условный диаметр проходного отверстия	80 (3”)
B	Материал	17ГС
C	Серия по ANSI (условное давление, кгс/см2)	150 (20)
D	Расчетная температура, ºС	+40
E	Расчетное давление, кгс/см2	20
F	Рабочая среда	Нестабильный конденсат

Результаты расчетов на непроектные нагрузки [*]
Допускаемое давление, кгс/см2	не менее рабочего
[*] Расчет на непроектные нагрузки выполняется при наличии отклонений от проекта по толщинам стенки и другим несоответствиям, превышающим допуск.